22TON LOG SPLITTER

Štípačka vert.：Venkovní produkt, který štípá dřevo

použití jako palivo v krbu nebo ve dřevěném sporáku.

Uživatelská příručka a provozní pokyny

VAROVÁNÍ Přečtěte si tuto příručku. Nebudete-li dodržovat bezpečnostní pokyny, může dojít k vážnému zranění nebo smrti.

Motor je dodáván bez oleje. - Před spuštěním motoru doplňte motorový olej SAE 10W-30. - Podívejte se na návod k motoru pro objem motorového oleje. Hydraulická nádrž se dodává bez oleje. -Při přidávání oleje ověřte, že hladina oleje je 1z horní části hydraulické nádrže (bez plnicího krku). Důkladně prohlédněte všechny komponenty rozdělovače protokolů. -Pokud máte poškozené součásti: Obraťte se na přepravní společnost doručil jednotku a uplatnil nárok.

Definice slov nebezpečného signálu

|  | Toto je bezpečnostní výstražný symbol. To je zvyklé upozornit vás na možná nebezpečí úrazu. Dodržujte všechny bezpečnostní zprávy, které následují symbol, aby se zabránilo možnému zranění nebo smrti. |
| --- | --- |
|  | NEBEZPEČÍ (červená) označuje bezprostředně nebezpečná situace, které, pokud se jí nevyhneme, bude způsobit smrt nebo vážné zranění. |
|  | VAROVÁNÍ (oranžová) označuje potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může způsobit smrt nebo vážné zranění. |
|  | UPOZORNĚNÍ (žlutá) označuje potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední zranění. |
|  | POZOR (žlutý) použitý bez bezpečnosti výstražný symbol označuje potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může způsobit poškození majetku. |

1

OBSAH

Důležitá bezpečnostní pravidla ……………………………………………… 3,4

Definice součástí stroje …………………. ………………… 5

Provozní pokyny ……………………………………………… .6-9

Správná funkce rozdělovače protokolů ……………………… ..6

Jak rozdělit kulatinu se šikmou plochou ……………………… 7

Horizontální a vertikální provozní režimy ………………… ..8

Poloha řidiče …………………………………………… .9

Údržba a skladování …………………………………………… 10

Odstraňování problémů ……………………. …………………………………… .11

Specifikace …………………. ………………………………………… .12

Montážní návod ……………………………………………………. 13-17

Výbuch součástí ………………………………………………………… ..18-23

2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ 1.) Přečtěte si tuto příručku úplně. Nebudete-li dodržovat bezpečnostní pokyny, může dojít k vážnému zranění nebo smrti. Každý, kdo provozuje štípač dřeva, si musí přečíst a zcela pochopit všechna bezpečnostní pravidla, provozní pokyny a pokyny k údržbě. Abyste mohli tento stroj obsluhovat, musíte být starší 16 let. Nepoškolené lidi držte dál. -Vypněte motor, než opustíte štípačku bez dozoru. 2.) Nebezpečí rozdrcení. Klín může proříznout kůži a lámat kosti. Držte obě ruce od klínu a koncové desky. - K vážným nehodám může dojít, když jsou uvnitř práce povoleni jiní lidé zóna. Během provozu regulačního ventilu udržujte všechny ostatní mimo pracovní zónu. - Nenoste volné oblečení. Může se zamotat v pohyblivých částech rozdělovače protokolů. -Používejte pouze rozdělovač protokolů za denního světla, abyste viděli, co děláte. 3.) Létající objekty. Kousky kulatiny mohou při dělení vyletět. Používejte ochranné brýle. Může dojít k vážnému poranění očí. 4.) Nebezpečí injekce kůže. Tekutina pod vysokým tlakem může vstříknout pod kůži, což může mít za následek vážné zranění včetně amputace. - Před použitím tlaku se ujistěte, že jsou všechny armatury těsné. Před servisem uvolněte tlak v systému. -Nezkontrolujte netěsnosti rukou. Místo toho použijte kus lepenky ke kontrole těsnosti. - Pokud dojde k injekci kůže, okamžitě vyhledejte „chirurgické ošetření“. 5.) Nebezpečí tažení. Při nedodržení bezpečnostních předpisů pro odtahování může dojít k vážnému zranění nebo smrti. - Přečtěte si bezpečnostní pokyny k tažení v příručce k tažnému vozidlu. -Řiď opatrně. Uvědomte si přidanou délku rozdělovače protokolů. - Nikdy nenasazujte nebo přepravujte náklad na štípačku kulatiny. - Pohonte vozidlo bezpečně připojeným štípačem kulatiny. - Vypněte vozidlo, než necháte štípačku bez dozoru. -Vyberte vodorovný povrch pro ovládání rozdělovače protokolů. -Zablokujte kola rozdělovače kulatiny, abyste zabránili nechtěnému pohybu. - Nikdy neroztahujte nebo nepoužívejte tento štípač, pokud je pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

3

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ 6.) Nebezpečí požáru a výbuchu. Horké výfukové plyny z motoru mohou způsobit požár. Benzín je vysoce hořlavý a výbušný. Při manipulaci s palivem můžete být spáleni nebo vážně zraněni. - Umístěte tlumič hluku nejméně 7 stop od hořlavých předmětů. - Před přidáním paliva zastavte motor a udržujte teplo, jiskry a plamen. Nepřidávejte palivo, když je motor v chodu nebo je-li ještě horký. Zákaz kouření v blízkosti motoru. -Nečerpávejte palivo přímo do motoru na čerpací stanici. Statický náboj může vytvářet a zapalovat palivo. K přepravě plynu do EU použijte palivový kontejner schválený UL motor. Rozlité palivo okamžitě setřete. - Palivo skladujte a manipulujte pouze venku. Výpary benzínu se mohou vznítit, pokud jsou shromažďovat uvnitř uzavřeného prostoru. Může dojít k výbuchu. - Neměňte ani nepřidávejte do výfukového systému. Může dojít k požáru. - Neměňte ani nepřidávejte palivové nádrže nebo palivová potrubí. Může dojít k požáru. - Před každým použitím zkontrolujte palivovou nádrž a palivové potrubí na netěsnost. Jakýkoli únik paliva je nebezpečí ohně. Před spuštěním motoru opravte všechny úniky paliva. -Při přepravě dodržujte bezpečnostní opatření, abyste zajistili, že se stroj nepřevrátí a nezpůsobí nebezpečí požáru unikajícího paliva. 7.) Nebezpečí dýchání. Jedovaté výpary z motoru vás mohou zabít. Nepoužívejte v interiéru, i když Větrané. Pouze pro venkovní použití.

POZOR 1.) Horký tlumič. Můžete ho spálit tlumičem. Nedotýkejte.

4

Definice součástí stroje

1.) Coupler. Připojí štípačku k vašemu vozidlu. Hodí se pouze pro 50mm závěsné koule.

2.) Hydraulický válec. Hydraulický válec má otvor 4½ “a zdvih 23”. Je hodnoceno jako

3500 psi.

3.) Rukojeť regulačního ventilu. Pomocí kliky ovládacího ventilu posuňte klínový kluzák dopředu a dozadu.

4.) Klín. Klín má klínová křídla a zkosení, které usnadňuje rozdělení.

5.) Log Cradle. Udržuje protokol na paprsku bez pomoci obsluhy.

6.) Klínový klín. Upevněno na klínu pomocí 1 šestihranných šroubů, aby se dva typy daly rozdělit.

7.) Paprsek. Paprsek je vyroben z 6 ”širokého přírubového paprsku (nazývaného také I-Beam).

8.) Motor. Vzduchem chlazený motor pohání hydraulické čerpadlo.

9.) Pneumatiky s přírubou. Maximální jmenovitá rychlost je 25 kilometrů za hodinu.

10.) Dvoufázové hydraulické čerpadlo. Hydraulické čerpadlo zajišťuje průtok hydraulického oleje systémem.

11.) Leg. Noha podporuje rozdělovač protokolů při provozu. Při tažení by měla být noha zvednuta (viz návod k obsluze).

12.) Ochranná trubice.

5

NÁVOD K OBSLUZE

Správná funkce rozdělovače protokolů

1.) Naložte kmen na nosník a na koncovou desku.

2.) K vážným nehodám může dojít, když jsou uvnitř pracovní zóny povoleni další lidé. Během provozu regulačního ventilu udržujte všechny ostatní mimo pracovní zónu.

3.) Ujistěte se, že se ruce nezdržují nebezpečným zónám.

4.) Zatlačte rukojeť ovládacího ventilu dopředu dvěma rukama, abyste rozdělili kmen.

- 5.) Zatlačte rukojeť regulačního ventilu ZPĚT oběma rukama, aby se klín vrátil do původní polohy.Vyčištěte štípané dřevo z pracovní zony.

varování Nebezpečí rozdrcení. Klín může proříznout kůži a lámat kosti. Udržujte obě ruce mimo klín a sklíčko. - K vážným nehodám může dojít, když jsou uvnitř pracovní zóny povoleni další lidé. Během provozu regulačního ventilu udržujte všechny ostatní mimo pracovní zónu. - Nenoste volné oblečení. Může se zamotat v pohyblivých částech rozdělovače protokolů. -Používejte pouze rozdělovač protokolů za denního světla, abyste viděli, co děláte.

6

NÁVOD K OBSLUZE

JAK ŠTÍPAT DŘEVO S KLUZKÝM POVRCHEM

7

NÁVOD K OBSLUZE

-8

PRO HORIZONTÁLNÍ POUŽITÍ

Rotate rear leg down  and  slide the lock pin      =   Otočte zadní nohu dolů a posuňte pojistný kolík

PRO    VERTIKALNÍ POUŽITÍ

1.Pulling beam lock pin = Zatahovací kolík tažení paprsku

2.lift the beam at the end side and  rotate it down slowly. = zvedněte paprsek na konci a pomalu jej otáčejte dolů.

For vehicle towing   = pro tažení vozidla

Press handle down and lock tightly = Stiskněte rukojeť dolů a pevně zajistěte

Rotate rear leg up and slide the lock pin = Otočte zadní nohu nahoru a posuňte zajišťovací kolík

NÁVOD K OBSLUZE

VAROVÁNÍ Nebezpečí tažení. Při nedodržení bezpečnostních předpisů pro odtahování může dojít k vážnému zranění nebo smrti. - Přečtěte si bezpečnostní pokyny k tažení v příručce k tažnému vozidlu. -Řiď opatrně. Uvědomte si přidanou délku rozdělovače protokolů. - Nikdy nenasazujte nebo přepravujte náklad na štípačku kulatiny. - Pohonte vozidlo bezpečně připojeným štípačem kulatiny. - Vypněte vozidlo, než necháte štípačku bez dozoru. -Vyberte vodorovný povrch pro ovládání rozdělovače protokolů. -Zablokujte kola rozdělovače kulatiny, abyste zabránili nechtěnému pohybu. - Nikdy neroztahujte ani nepracujte s tímto štěpkovačem protokolu pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

9

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Před provedením údržby musí být štípač dřeva uveden do režimu údržby.

1.) Vypněte motor.

2.) Posunutím rukojeti ovládacího ventilu dopředu a dozadu uvolněte hydraulický tlak.

Po provedení údržby se ujistěte, že jsou všechny ochranné kryty, štíty a bezpečnostní prvky znovu nasazeny. Nedodržení tohoto varování může mít za následek vážné zranění.

Údržbu motoru naleznete v uživatelské příručce k motoru.

| CO | KDE | JAK |
| --- | --- | --- |
| Hadice | Každé použití | Zkontrolujte, zda nejsou odkryté pletivo a netěsnosti. Nahradit |
| Hydraulické armatury | Každé použití | všechny opotřebované nebo poškozené hadice před spuštěním motoru |
| Šrouby a matice | Každé použití | Zkontrolujte praskliny a netěsnosti. Vyměňte všechny poškozené |
| Nosník | Každé použití | kování před spuštěním motoru |
| Pohyblivé části | Každé použití | Zkontrolujte uvolněné šrouby |

VAROVÁNÍ Nebezpečí injekce kůže. Tekutina pod vysokým tlakem může vstříknout pod kůži, což může mít za následek vážné zranění včetně amputace. - Před použitím se ujistěte, že jsou všechny armatury těsné tlak. Předtím uvolněte tlak v systému servis. -Nezkontrolujte netěsnosti rukou. Místo toho použijte kus lepenky ke kontrole těsnosti. - Pokud dojde k injekci kůže, okamžitě vyhledejte „Chirurgické ošetření“.

10

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

| Problem |  |
| --- | --- |
| Tyč válce se nebude pohybovat | ŘEŠENÍ A,D,E,H,J |
| Pomalé otáčky hřídele válce při vysouvání nebo zatahování | ŘEŠENÍ: A,B,C,H,I,K,L |
| Dřevo se nebude štěpit nebo se štípne extrémně pomalu | ŘEŠENÍ A,B,C,F,I,K |
| Během štípání se motor otáčí | ŘEŠENÍ: G,L |
| Motor stojí v podmínkách nízkého zatížení | ŘEŠENÍ: D,E,L,M |
| PŘÍČINA | ŘEŠENÍ |
| A-Nedostatek oleje pro čerpadlo | Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži |
| B-vzduch v oleji | Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži |
| C-Nadměrné vstupní vakuum čerpadla | Zkontrolujte přívodní hadici čerpadla, zda není ucpaná nebo zalomená |
| D-blokována hydraulická vedení | Propláchněte a vyčistěte hydraulický systém rozbočovače |
| Regulační ventil blokovaný E | Propláchněte a vyčistěte hydraulický systém rozbočovače |
| Nastavení řídicího ventilu F-Low | Nastavte regulační ventil pomocí manometru |
| Nastavení regulačního ventilu G-High | Nastavte regulační ventil pomocí manometru |
| H-Poškozený regulační ventil | Zpětný regulační ventil pro autorizovanou opravu |
| I-Únik vnitřního řídicího ventilu | Zpětný regulační ventil pro autorizovanou opravu |
| J-Vnitřní netěsnost válce | Vratný válec pro autorizovanou opravu |
| K-Vnitřně poškozený válec | Vratný válec pro autorizovanou opravu |
| Řízení L-motoru mimo nastavení | Seřiďte matice volnoběhu |
| M-Engine je načten během klidového režimu | Použijte kratší délku kulatiny (24 ”nebo méně), abyste umožnili motoru zrychlit před kontaktem. |

11

SPECIFIKACE

12

MONTÁŽ

Krok 1: Montáž kola

Připojte kola (# 63) k nápravě olejové nádrže (# 51) zabezpečené pomocí ploché podložky Ø20 (58 #), šestihranné matice M20 (59 #), závlačky Ø4x36 (60 #) a víčka nápravy (61 #).

Krok 2: Připojte tažné zařízení a podpůrnou nohu

Upevněte opěrnou nohu (# 92) k tažné tyči (# 98) pomocí čepu (# 91) a kolečka držadla (# 93).

Krok 3: Připojte tažnou tyč k olejové nádrži

Upevněte tažnou tyč k olejové nádrži pomocí 4 sad šestihranného šroubu M12x40 (# 99), ploché podložky Ø12 (# 3) a pojistné matice M12 (#10).

13

Krok 4: Sestavte zadní opěrnou nohu

Upevněte zadní opěrnou nohu (# 56) k tažné tyči pomocí šestihranného šroubu M10x75 (# 103), pojistné matice M10 (# 44), ploché podložky Ø10 (# 43). Zasuňte čep závěsu (# 102) a zajistěte jej pomocí R pinØ3x55 (# 97).

Krok 5: Připojte dvojitou rukojeť

.Povolte čep 5x26 (# 36) a závlačku Ø2x10 (# 37), poté sestavu dvojité rukojeti připojte k regulačnímu ventilu pomocí čepu 5x26 (# 36), závlačky Ø2x10 (# 37), podložky Ø8 (# 76) ) a šroub s vnitřním šestihranem M8x16 (# 34).

14

Krok 6: Sestavte ovládací páku pro ovládání ventilu a namontujte tažnou tyč na nosník.

Namontujte nosník k tažné tyči, zajistěte závlačkou Ø4x40 (# 101) a závlačkou (# 100).

Krok 7: Připojte motor

Namontujte motor (# 78) do olejové nádrže pomocí šestihranného šroubu M8x75 (# 104), ploché podložky Ø8 (# 77), pojistné podložky Ø8 (# 76) a pojistné matice M8 (# 38). Umístěte 4 gumové tlumiče (# 88) a velkou plochou podložku Ø10 (# 87) mezi motor a montážní desku.

Krok 8: Připojte kulový spojovač

Připojte spojku (# 89) k tažné tyči pomocí dvou sad šestihranného šroubu M12x120 (# 90), ploché podložky Ø12 (# 3) a pojistné matice M12 (# 10).

15

Krok 9: Připojte blatníky kola

Připojte levý a pravý blatník (# 40 a 41) k olejové nádrži pomocí šestihranného šroubu M10x30 (# 42), gumové podložky (# 46), ploché podložky Ø10 (# 43), podložky Ø10 (# 45) a pojistná matice M10 (# 44).

Krok 10: Připojte hydraulické hadice

1. Umístěte O kroužek (# 81) na odkryté závity výstupního konektoru. Potom připojte hadici (# 24) k výstupnímu konektoru.

2. Připojte hadici (# 25) k otvoru na olejové nádrži. Na port nasaďte O kroužek (# 54) a utáhněte hadici pomocí teflonové pásky.

3. Připojte olejovou trubku (# 85) k druhé straně zubového čerpadla pomocí svorky (# 86)

16

Krok 11: Připojte ochrannou zkumavku

Ochrannou trubici (# 105) vložte do nosníku pomocí šestihranného šroubu M10x45 (# 55), velké ploché podložky Ø10 (# 87) a nylonové pojistné matice M10 (# 44).

17

štípačka rozpad dílů

18

| Ref.No | Nákres č. | popis | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LS22J-01000 | Svařování paprsků | 1 |
| 2 | 9117-12055-DX12.9 | Šroub M12x55 | 12 |
| 3 | 9301-12000-DX | Plochá podložka Ø12 | 19 |
| 4 | 9306-12000-DX | Podložka Ø12 | 12 |
| 5 | 9210-12000-DX | Šestihranná silná matice M12 | 12 |
| 6 | LSH22-00002-DY | Wedge Spacer | 2 |
| 7 | LSH22-00001-DY | Klínový talíř | 2 |
| 8 | LS22J-04000 | Klín | 1 |
| 9 | 9101-08020-DX | Šestihranný šroub M8x20 | 1 |
| 10 | 9206-12000-DX | Šestihranná matice M12 | 6 |
| 11 | 9306-18000-DX | Podložka Ø18 | 4 |
| 12 | 9301-18000-DX | Plochá podložka Ø18 | 4 |
| 13 | 9201-18000-DX | Šestihranná matice M18 | 4 |
| 14 | N280-00043 | Nastavitelná podložka | several |
| 15 | LSH22-00004-DX | Ventil A Truhlářské | 1 |
| 16 | 9905-00014 | Kombinovaná podložka Ø14 | 4 |
| 17 | LSH22-00005-DX | Šroubový konektor | 2 |
| 18 | LSH22-00006 | Hydraulická hadice (ventil-válec) | 1 |
| 19 | LSH22-06000 | Válec | 1 |
| 20 | LSA22-00009-DX | Konektor předního krytu | 1 |
| 21 | 9901-16×2.5 | O kroužek Ø16x2,5 | 1 |
| 22 | LSP25-17001 | Spojka ventilu B | 1 |
| 23 | LSP25-17002 | Matice | 1 |
| 24 | LSH22-00008 | Hydraulická hadice (ventil-čerpadlo) | 1 |
| 25 | LSH22-00007 | Hydraulická hadice (ventil-olejová nádrž) | 1 |
| 26 | LSCA22-17001 | Regulační ventil | 1 |
| 27 | LSCA22-17002 | Distanční deska | 1 |
| 28 | LSCA22-07003 | Rukojeť | 2 |
| 29 | Z330-00002 | Plastové pouzdro na rukojeť | 2 |
| 30 | C130-00004 | Nylonová podložka | 4 |
| 31 | LSCA22-07200 | Svařování rámu | 1 |
| 32 | LSCA22-07100 | Připojovací trubice | 1 |
| 33 | 9110-08050-DX | Šroub M8x50 | 2 |
| 34 | 9105-08016-FH | Šroub s vnitřním šestihranem M8x16 | 6 |
| 35 | 9101-08000-DX | Šestihranná matice M8 | 2 |
| 36 | 9403-05026-DX | Pin 5x26 | 1 |
| 37 | 9404-2X10/DX | Cotter Pin 2x10 | 1 |
| 38 | 9206-08000-DX | Šestihranná matice M8 | 10 |
| 39 | 9302-08000-DX | Velká plochá podložka Ø8 | 4 |
| 40 | LSA22-17000 | Levý blatník | 1 |
| 41 | LSA22-18000 | Pravý blatník | 1 |
| 42 | 9101-10030-DX8.8 | Šestihranný šroub M10x30 | 6 |
| 43 | 9301-10000-DX | Plochá podložka Ø10 | 7 |
| 44 | 9206-10000-DX | Matice se šestihrannou maticí M10 | 9 |

19

| Ref.No. | Nákres č. | popis | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 9306-10000-DX | Podložka zámku Ø10 | 6 |
| 46 | LSA22-00021 | Pryžová podložka 2 | 6 |
| 47 | LSP25-00021 | Gumová podložka | 1 |
| 48 | LSP25-00022 | Filtr | 1 |
| 49 | LSP25-15000 | Pevná deska filtru | 1 |
| 50 | LSP25-00010 | Olejová zátka | 1 |
| 51 | LS22J-03000 | Olejová nádrž | 1 |
| 52 | LSP25-13000 | Olejový šroub | 1 |
| 53 | LSH22-00012-DX | Konektor | 1 |
| 54 | 9901-14×2.5 | O kroužek Ø14x2,5 | 2 |
| 55 | 9101-10045-DX8.8 | Šestihranný šroub M10x45 | 2 |
| 56 | LSA22-15000 | Zadní opěrná noha | 1 |
| 57 | LSH22-00003-DX | Klínový kolík | 1 |
| 58 | 9301-20000-DX | Plochá podložka Ø20 | 2 |
| 59 | LSP25-00020-FH | Šestihranná matice M20 | 2 |
| 60 | 9404-04036-DX | Cotter Pin 4x36 | 2 |
| 61 | LSP25-00009-DX | Kryt nápravy kola | 2 |
| 62 | LS22J-00002 | Kuželový šestihranný šroub M12x25x1,25 | 8 |
| 63 | LSP25-14000 | Kolo | 2 |
| 64 | LSP25-10007 | Zubové čerpadlo | 1 |
| 65 | LSP25-10005 | Stojan na ozubené kolo | 1 |
| 66 | LSP25-10002-FH | Konektor motoru | 1 |
| 67 | LSP25-10003-FH | Konektor čerpadla ozubeného kola | 1 |
| 68 | LSP25-10006 | Kryt konektoru | 1 |
| 69 |  | Plochý klíč převodového čerpadla | 1 |
| 70 | 9101-08030-DX8.8q | Šestihranný šroub M8x30 | 4 |
| 71 | 9101-05010-DX8.9q | Šestihranný šroub M5x10 | 4 |
| 72 | LSP25-10008-FH | Kroužkové pojistné kroužky pro hřídel | 1 |
| 73 |  | Plochý klíč | 1 |
| 74 | Z330-00008-DX | Pawl | 2 |
| 75 | 9101-08025-DX8.8Q | Šestihranný šroub M8x25 | 4 |
| 76 | 9306-08000-DX | Podložka Ø8 | 18 |
| 77 | 9301-08000-DX | Plochá podložka Ø8 | 8 |
| 78 | LSP25-10001 | Motor | 1 |
| 79 | LSP25-10004-DX | Pouzdro motoru | 1 |
| 80 | LSH22-08001 | Konektor | 1 |
| 81 | 9901-11.2×2.4 | O kroužek | 1 |
| 82 | 9101-06020-DX8.8q | Šestihranný šroub M6x20 | 6 |
| 83 | 9306-06000-DX | Podložka Ø6 | 6 |
| 84 | 9301-06000-DX | Plochá podložka Ø6 | 6 |
| 85 | LSA22-00007 | Olejové potrubí | 1 |
| 86 | LSP25-00011-BXG | Svorka | 2 |
| 87 | 9302-10000-DX | Velká plochá podložka Ø10 | 6 |
| 88 | LSP25-00025 | Polyuretanový blok | 4 |
| 89 | Z104 | 50 mm spojka | 1 |

20

| Ref.No | Nákres č. | popis | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 9101-12120-DX8.8 | Šestihranný šroub M12x120 | 2 |
| 91 | LSA22-14000 | Přední čep | 1 |
| 92 | LSA22-12000 | Přední opěrná noha | 1 |
| 93 | T251-60000 | Rukojeť kola | 1 |
| 94 | LSP25-00008-DX | Spínací špendlík | 1 |
| 95 | LSP25-00003 | Jaro | 1 |
| 96 | 9404-03030-DX | Cotter Pin 3x30 | 1 |
| 97 | N021-00004 | R Pin | 2 |
| 98 | LSH22-02000 | Tažné zařízení | 1 |
| 99 | 9101-12040-DX8.8q | Šestihranný šroub M12x40 | 4 |
| 100 | LSA22-00015 | Závěsný čep | 1 |
| 101 | 9404-04040-DX | Cotter Pin 4x40 | 3 |
| 102 | LSA22-16000 | Rukojeť Ring | 1 |
| 103 | 9101-10075-DX8.8 | Šestihranný šroub M10x75 | 1 |
| 104 | 9101-08075-DX8.8 | Šestihranný šroub M8x75 | 4 |
| 105 | LS22J-02100 | Svorka | 2 |
| 106 | LS22J-05000 | Cross Wedge | 1 |
| 107 | Z330-00003-FH | Pružina B | 2 |
| 108 | Z330-00017-DX | Kroužek na klíče | 2 |
| 109 | LSH22-06009 | Konektor pístních tyčí | 1 |
| 110 | LSE22-00011 | Plastová zástrčka | 2 |
| 111 | 9121-06010-FH | Šroub M6x10 | 1 |

21

Prohlášení o shodě

podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES, příloha II A

EC-Declaration of Conformity according to machine directive 2006/42/EC, Annex II A

Tímto prohlašujeme :

Jansen GmbH & Co. KG

Mühlenstr. 50

49824 Emlichheim

Následující stroje vyhovují svým konstrukcím základním zdravotním a bezpečnostním požadavkům příslušných směrnic ES.

That the following machine(s), based on its construction, comply with the basic safety and health requirements of the appropriate EC-directives.

Popis a typ stroje:

Description of machine:

Rozdělovač : LS22J

Obchodní označení : HS-22A62

Shoda s následujícími směrnicemi ES / conformity tot he following EC directive:

-	2006/42/EG	EG-Maschinenrichtlinie

-	2006/95/EG 	Niederspannungsrichtlinie vom 12. Dezember 2006

-	2004/108/EG 	EMV-Richtlinie vom 15. Dezember 2004

Uplatněné harmonizované normy / Applicable EC directives:

-	EN ISO 12100-1: 2003; Bezpečnost strojů - Základní pojmy, obecné zásady konstrukce - Část 1: Základní terminologie, metodologie

- EN ISO 12100-2: 2003; Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, obecné zásady konstrukce - Část 2: Technické zásady

Osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci:

Name, title, date and signature of responsible person:

G. Kuipers,  Fa. Jansen GmbH & Co. KG

Emlichheim,  05.07.2018

G. Kuipers, Geschäftsführer

# Text boxes

###### DANGER

###### WARNING

###### CAUTION

###### CAUTION

22TON

23 Seconds

2.5 Gallons or at the middle of the Oil Cup

24inches

150Lbs(68kgs)

50 mm

16 inches

25KM/H

196CC, OHV, 4stroke

4-1/2” x 23”

10W AW32, ASLE H-150, ISO 32

2-Stage

3500 psi

8 GPM

Detent (auto-return)

88”L x 40”W x 45”H

RamForce ………………………….

Cyklus ……………………… ...

ObjEMhydraulické

nádrže ………… ..

Max. Délka protokolu ........... ...

Max.Hmotnost protokolu ………………… ...

Velikost.míče spojky ………………….

Velikost pneumatik ……………………………

Max.Rychlost tažení ………… ...........

Motor………………………………

Velikost válce ………… ....................

Typ.hydraulické kapaliny ………… ........

Zubové čerpadlo …………………………

Max. Tlak …………………… ...

Max. Průtoková kapacita ………… ..........

Regulační ventil ……………………….

Celkové rozměry ……………… ...

Hydraul.olej

Použít olej -  10W AW32, ASLE H-150, and ISO32

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli vylepšit konstrukci a / nebo změny specifikací, aniž by tím vznikl jakýkoli závazek k jejich instalaci na dříve prodané jednotky.

22

POZOR:

PŘED ODSTRANĚNÍM SPOOLU NEBO SPOOLU VENTILU

RŮZNÉ ODSTRANIT DETENTNÍ NASTAVENÍ KOŠÍKU,

DETENT PISTON A STEEL BALL.INSTALL

SPOOL A SPOOL SLEEVE PŘED

SKUTEČNÁ OCELOVÁ KULE

TISKOVÁ ZPRÁVA DETENTOVÁ

Tato funkce poskytuje aretaci uvolnění tlaku pro pozici „out“ (držadlo). Když je cívka ručně umístěna do polohy aretace, je olej nasměrován do pracovního portu „B“ na přednastavenou úroveň, aretace se uvolní a cívka se vystředí. Tovární nastavení je 1400 psi. Tlakový uvolňovací tlak je nastavitelný uvolněním matice a otočením nastavovacího šroubu. Otáčením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček se zvýší uvolňovací tlak aretace a proti směru hodinových ručiček sníží uvolňovací tlak aretace. POZNÁMKA: Pokud je uvolňovací tlak aretace nastaven příliš vysoko, cívka nebude vystředěna, pokud je tlak příliš nízký, aretace nebude držet. Pokud se uvolní aretační šroub, položka 6 nebude fungovat správně.

RELIEF VALVE

Nastavitelný odlehčovací ventil kulové pružiny je standardní součástí všech ventilů. Tovární nastavení je 3000 psi, 3gpm a 120ºF.

Lze zadat další nastavení.

Odlehčovací tlak se nastavuje odstraněním matice a otáčením nastavovacího šroubu. Otáčením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček se zvýší tlak a proti směru hodinových ručiček se sníží tlak (ve vstupním potrubí musí být nainstalován manometr, kdykoli je nastaven přetlakový tlak). Nevystupujte

stavěcí šroub do bodu, kde vypadne.

VAROVÁNÍ: PŘEKROČENÍ TLAKU MŮŽE ZPŮSOBIT SUDDEN A NEPŘEKONANOU PORUCHU KOMPONENTU V HYDRAULICKÉM SYSTÉMU, KTERÝM SE ZPŮSOBÍ VÁŽNÉ OSOBNÍ ZRANĚNÍ.

ITEM      POPIS POČETU

1 1 rukáv

2 1 rukojeť

3 4 vnitřní šestihranný šroub

4 1 koncový uzávěr

5 1 závlačka

6 1 odkaz

7 1 pin

8 1 jádro ventilu

9 2 kroužek

10 2 gumový kroužek

11 2 o-kroužek

12 1 šroub

13 1 O-kroužek

14 1 stavěcí šroub

15 1 nastavovací pružina

16 1 sedadlo

17 1 ocelová koule

18 1 šroubová objímka

19 1 ventil

20 2 kroužek

21 1 vratná pružina

22 1 vodicí pouzdro

23 1 vodicí pouzdro

24 1 gumová podložka

25 1 O-kroužek

26 1 jádro posuvného ventilu

27 1 O-kroužek

28 1 kulatý kolík

29 4 ocelová koule

30 1 šroub

31 1 tlačná tyč

32 1 ocelová koule

33 1 nastavovací pružina

34 1 stavěcí šroub

35 1 ochranné pouzdro

36 1 vodicí pouzdro

37 1 plastový kryt

23